ZZ4327S3247C       HOWO TRUCKS

| ZZ4327S3247C Седельный тягач 6х4 |
| --- |
| Основные параметры(mm): |  |  |
|  | Габарит:длина/ширина/высота | 6800×2496×3668 |  |  |
|  | Колёсная база(передняя/задняя) | 3200+1400 |  |  |
|  | ширина колей(передняя/задняя) | 2022/1830 |  |  |
|  | Седло высота | 1364 |  |  |
|  | Мин.дорожный просвет (мм) | 260 |  |  |
| Масса и несущая способность(кг) |  |  |
|  | Собственная масса | 12000 |  |  |
|  | Масса буксируемого прицепа | 50000 |  |  |
|  | Макс. масса на седло | 21660 |  | Передний мост |
| Ходовые свойства |  | HW08, жёсткая поворотная цапфа с двойным Т-образным сечением |
|  | Макс. Скорость(км/ч) | 102 |  | Задний мост |
|  | Мин.радиус поворота(м) | 22 |  |  | STR, усилительный мост , колёсный редуктор с межосевой блокировкой |
|  | Макс. преодолеваемый подъём | 62 % |  |  |  |
|  | Угол въезда | 16° |  |  | Общее передаточное число: 4.8 |
|  | Угол съезда | 70° |  | Сцепление |
|  | Расход топлива на 100 км/л | 38 |  |  | Сухой одинарный диск, 420мм диафрагма, с пневматическим усилителем, расцепляющий механизм с гидроприводом |
| Двигатель |  |  |  |
|  | Дв.WD615.96 с жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом, Евро 3 |  | Тормозные системы |
|  |  |  |  | Рабочая: пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы всех колес - барабанные |
|  | Рабочий объём | 9726 ml |  |  | Стояночная：тормозные механизмы задних колёс с отде- льным энергоаккумулятором |
|  | Полезная мощность на 2200 об/мин | 375л.с.(273квт) |  |  |  |
|  | Крутящий момент на 1300-1600 об/мин | 1460н/м |  |  | Вспомогательная: моторный тормоз-замедлитель |
|  | Мини. Расходный коэффициент топлива | 198 кл |  |  | ABS |
| Кабина |  | Покрышка |
|  | HW79 стандартная кабина, 4-точечная плавающая подвеска, амортизаторы и поперечные стабилизаторы, новые модели сидений, отопление и вентиляция кабины, кондиционер, CAN общие проводы электросистемы, с двумя спальными местами. |  |  | Диски | 8.50-20 |
|  |  |  |  | Шины | 12.00R-20 |
|  |  |  | Электрооборудования |
|  |  |  | Минус-заземление |
| Коробка передач |  |  |
|  | F9, механическая, девятиступенчатая, без синхронизаторов |  |  | Рабочее напряжение | 24в |
|  |  |  |  |  | Мощность генератора | 1500W |
|  |  |  |  |  | Напряжение и электроёмкость аккубатареей | 24 V/180Ah |
| Рулевое управление |  | Бак топлива |
|  | ZF8098, импортная немецкая рулевая передача с гидравли- ческим усилителем, передаточное число: 22.2-26.2 |  |  | Объём бака | 400 л |
| Дополнительно: цвет - красный |

SINOTRUK оставляет за собой право изменений и объяснения.